|  | الوصف |
| --- | --- |
| السعة الكلية | 2508 دجاج 1980 بط 5808 سمان مع امكانيه المضاعفه |
| الوزن | الوزن الصافى 150 كجم |
| الأبعاد | عرض إرتفاع عمق 86 2 135 |
| مواد الصنع | ألواح فيبر خاصة معزولة فوم بوليستيرين عالى الكثافة ومدعمة من الداخل. |
| تروليات البيض | تروللى معلق 24 درج تفريخ |
| أدراج البيض | أدراج بلاستيكية سعة 76 بيضة دجاج أو 60 رومى أو 176 سمان. |
| التوزيع الحرارى | 2مروحة جانب لا تسمح بوجود إختلافات حرارية أكثر من 0.2 درجة فهرنهيت بين أى جزء من أجزاء المفرخة أثناء وجود البيض . |
| التسخين | سخان مقاومة كهربية دائرى. |
| الرطوبة | أقراص رطوبة اوتوماتيكية يتم التحكم فيها عن طريق هيوميدستات ميكانيكى . |
| التقليب | تقليب أوتوماتيكى ميكانيكى عن طريق جيربوكس مرة كل ساعة على زاوية 45 درجة. |
| التبريد | أوتوماتيك عند زيادة الحراره عن معدلها بدفع هواء مبرد. |
| التحكم و القياس | قياس رقمى حرارى فهرنهيتى ورطوبة نسبية والتحكم عن طريق نظام PID الذى يعمل على ثبات درجة الحرارة و الرطوبة مع إختلاف العوامل الأخرى . |
| لوحة التحكم | لوحة التحكم تحتوى على مكونات صناعة إيطالية. |
| القدرة القصوى | 950 وات . |
| إستهلاك طاقة | متوسط إستهلاك الطاقة 550 وات / ساعة |
| التيار | 220فولت 50-60 ذبذبة/ ثانية |

وحدات تفريخ صناعه مصريه بمكونات اوروبيه

# Text boxes

فـتح الـلـه للصناعـات الهندسية

FATHALLAH ENGINEERING WORKS

المواصفات الفنية لموديل C23