المواصفات الفنية لموديل C3

وحدات تفريخ اوتوماتيكيه صناعه مصريه بمكونات اوروبيه

|  | الوصف |
| --- | --- |
| السعة | 228 بيضة دجاج تحضين +76 بيضة فقس |
| الوزن | 15 كجم |
| الأبعاد سم | عرض إرتفاع عمق 60 70 63 |
| مواد الصنع | ألواح فيبر خاصة معزولة فوم بوليستيرين عالى الكثافة ومدعمة من الداخل. |
| أدراج البيض | 3 أدراج بلاستيك سعه 76 بيضة دجاج لكل درج قابلة لأخراجها لرص البيض وإدخالها مرة اخرى. |
| أدراج الفقس | سبت بلاستيك خاص بالفقس سعه 76 بيضة. |
| المروحة الرئيسية | مروحة جانبية إيطالية الصنع. |
| التسخين | سخان مقاومة كهربية خاص بالمفرخات |
| الرطوبة | حوض رطوبة اسفل المروحة . |
| التقليب | تقليب مستمردورة كل ساعه . |
| التحكم و القياس | قياس رقمى حرارى فهرنهيتى او مئوى للتحكم فى الحرارة صناعه ايطالية وهيجروميتر قرصى لقراءة الرطوبة النسبية صناعه انجليزية . |
| انذار | صوتى عند الحرارة العالية والحرارة المنخفضة . |
| القدرة القصوى | 300 وات . |
| إستهلاك طاقة | متوسط إستهلاك الطاقة 200 وات / ساعة |
| التيار | 220 فولت 50-60 ذبذبة/ثانية |
| السعر |  |

# Text boxes

فـتح الـلـه للصناعـات الهندسية

FATHALLAH ENGINEERING WORKS