INCUBATION SYSTEMS

Since 1958

وحدات تفريخ صناعه مصريه بتكنولوجيا تحكم اوروبيه

|  | الوصف |
| --- | --- |
| السعة الكلية | دجاج 3192 بيضة . بط أو رومى 2520 بيضة. بيضة مع امكانيه المضاعفه 7392 سمان |
| الوزن | الوزن الصافى 170 كجم |
| الأبعادسم | عرض إرتفاع عمق 90 سم 200 سم سم130 |
| مواد الصنع | ألواح فيبر خاصة معزولة فوم بوليستيرين عالى الكثافة ومدعمة من الداخل. |
| تروليات البيض | تروللى على عجل مكون من 2 صف |
| أدراج البيض | أدراج بلاستيكية سعة 76 بيضة دجاج أو 60 رومى أو 176 سمان . الماكينة سعة 33درج تحضين , 11 ادراج فقس . |
| التوزيع الحرارى | ثلاثةمراوح داخل الوحدة لا تسمح بوجود إختلافات حرارية أكثر من 0.2 درجة فهرنهيت بين أى جزء من أجزاء المفرخة أثناء وجود البيض |
| التسخين | سخان مقاومة كهربية قائم . |
| الرطوبة | أقراص رطوبة اوتوماتيكية يتم التحكم فيها عن طريق هيوميدستات ميكانيكى . |
| التقليب | تقليب أوتوماتيكى ميكانيكى عن طريق جيربوكس مرة كل ساعة على زاوية 45 درجة. |
| التبريد | أوتوماتيك عند زيادة الحراره عن معدلها بدفع هواء مبرد. |
| التحكم و القياس | قياس رقمى حرارى فهرنهيتى ورطوبة نسبية والتحكم عن طريق نظام pid الذى يعمل على ثبات درجة الحرارة و الرطوبة مع إختلاف العوامل الأخرى . |
| الأنذار | أنذار عند الحرارة العالية و الحرارة المنخفضة |
| لوحة التحكم | لوحة التحكم تحتوى على مكونات صناعة إيطالية. |
| القدرة القصوى | 1600 ك وات . |
| إستهلاك طاقة | متوسط إستهلاك الطاقة 1.2 ك وات / ساعة |
| التيار | فولت 220 50 ذبذبة/ ثانية |
| انذار | عند إنقطاع التيار |

# Text boxes

فـتح الـلـه للصناعـات الهندسية

FATHALLAH ENGINEERING WORKS

المواصفات الفنية لموديلC33