INCUBATION SYSTEMS

Since 1958

|  | الوصف |
| --- | --- |
| السعة | بيضة دجاج 38400 بيضة بط او رومى 28800 |
| الوزن | الوزن المفكك 1200 كجم |
| الأبعاد | عرض إرتفاع عمق 310 سم 250 سم 340 سم |
| مواد الصنع | ألواح فيبر خاصة معزولة فوم بوليستيرين عالى الكثافة ومدعمة من الداخل. |
| تروليات البيض | 8 تروللى مجلفن ثم مطلى طلاء إيبوكسى و مزود بعجلات خدمة شاقة( غربية الصنع)سعة الترولى |
| أدراج البيض | أدراج حرارية مصنعة من البوليسترين ذات لون داكن لتسهيل الكشف الضوئى. درج 150 بيضة مقاس 52 × 71 او درج 162 بيضة نفس المقاس |
| التوزيع الحرارى | مروحة منتصف ذات 12 ذراع على حامل مصنعة من الإستانليس لا تسمح بوجود إختلافات حرارية أكثر من 0.2 درجة فهرنهيت بين أى جزء من أجزاء المفرخة أثناء وجود البيض . |
| التسخين | 3 سخانات مقاومة كهربية |
| الرطوبة | نظام تحكم رطوبة بحساس إليكترونى يتحكم بأقراص رطوبة أوتوماتيكية او فونيات ضباب . |
| التقليب | تقليب أوتوماتيكى ميكانيكى عن طريق جيربوكس مرة كل ساعة على زاوية 45 درجة. |
| التبريد | كويلات تبريد نحاسية تعمل بالماء المبرد. |
| التحكم و القياس | قياس رقمى حرارى فهرنهيتى ورطوبة نسبية والتحكم عن طريق نظام PID الذي يعمل على ثبات درجة الحرارة و الرطوبة مع إختلاف العوامل الأخرى . |
| لوحة التحكم | لوحة التحكم مع إمكانية توصيل اللوحة بجهاز كمبيوتر لنقل البيانات و التحكم بها وتسجيلها للرجوع إليها عند الحاجة . |
| القدرة القصوى | 7 كيلو وات . |
| إستهلاك طاقة | متوسط إستهلاك الطاقة 4 كيلو وات / ساعة |
| أنظمة الأمان | إنذار صوتى وضوئى للحالات الآتية : 1-توقف المروحة الرئيسية 2- إنقطاع السير 3-إنقطاع التيار الكهربى 4-الحرارة الزائدة 5-الحرارة المنخفضة 6- الرطوبة المنخفضة 7-عدم تشغيل مفتاح الإنذار 8-عدم تشغيل التقليب الأوتوماتيكى قواطع اوتوماتيكية على جميع دوائر الماكينة . |

# Text boxes

فـتح الـلـه للصناعـات الهندسية

FATHALLAH ENGINEERING WORKS

SETTER S380