INCUBATION SYSTEMS

Since 1958

|  | الوصف |
| --- | --- |
| السعة | دجاج 57600 بيضة بط 44400 بيضة |
| الوزن | الوزن المفكك 1800 كجم |
| الأبعاد | عرض إرتفاع عمق 430 سم 240 330 |
| مواد الصنع | ألواح فيبر خاصة معزولة فوم بوليستيرين عالى الكثافة ومدعمة من الداخل. |
| تروليات البيض | 12 تروللى مجلفن ثم مطلى طلاء إيبوكسى و مزود بعجلات خدمة شاقة( غربية الصنع)سعةالتروللي 4800 بيضة دجاج و3700 بيضة بط |
| أدراج البيض | أدراج حرارية مصنعة من البوليسترين ذات لون داكن لتسهيل الكشف الضوئى. سعة 162 بيضة دجاج |
| التوزيع الحرارى | مروحة منتصف ذات 12 ذراع على حامل مصنع من قطاعات مجلفنة لا تسمح بوجود إختلافات حراريةأكثر من 0.3 درجة فهرنهيت بين أى جزء من أجزاء المفرخة أثناء وجود البيض . |
| التسخين | 4 سخانات مقاومة كهربية 4.5 ك زوات |
| التهوية | بوابة أوتوماتيكية تعمل عند زيادة الحرارة أو الرطوبة . |
| الرطوبة | نظام تحكم رطوبة بحساس إليكترونى يتحكم بأقراص رطوبة أوتوماتيكية او فونيات ضباب . |
| التقليب | تقليب أوتوماتيكى ميكانيكى عن طريق جيربوكس مرة كل ساعة على زاوية 45 درجة. |
| التبريد | كويلات تبريد نحاسية تعمل بالماء المبرد. |
| التحكم و القياس | قياس رقمى حرارى فهرنهيتى ورطوبة نسبية والتحكم عن طريق نظامPID الذي يعمل على ثبات درجة الحرارة والرطوبة مع اختلاف العوامل الأخرى. امكانية استرجاع البيانات السابقة لمدة شهرين سابقين. |
| لوحة التحكم | مع إمكانية توصيل اللوحة بجهاز كمبيوتر لنقل البيانات و التحكم بها وتسجيلها للرجوع إليها عند الحاجة . |
| القدرة القصوى | ك.وات9.4 |
| إستهلاك طاقة | متوسط إستهلاك الطاقة 4.5 كيلو وات / ساعة |
| أنظمة الأمان | إنذار صوتى وضوئى للحالات الآتية : 1-توقف المروحة الرئيسية 2- إنقطاع السير 3-إنقطاع التيار الكهربى 4-الحرارة الزائدة 5-الحرارة المنخفضة 6- الرطوبة المنخفضة 7-عدم تشغيل مفتاح الإنذار 8-عدم تشغيل التقليب الأوتوماتيكى قواطع اوتوماتيكية على جميع دوائر الماكينة . |

# Text boxes

فـتح الـلـه للصناعـات الهندسية

FATHALLAH ENGINEERING WORKS

Setter S570