المواصفات الفنية لموديل C2

وحدات تفريخ اوتوماتيكيه صناعه مصريه بمكونا ت أوروبيه

|  | الوصف |
| --- | --- |
| السعة | 152 بيضة دجاج تحضين +76 بيضة فقس |
| الوزن | 15 كجم |
| الأبعاد سم | عرض إرتفاع عمق 55 60 50 |
| مواد الصنع | ألواح فيبر جلاس خاصة معزولة فوم بوليستيرين عالى الكثافة ومدعمة من الداخل. |
| أدراج البيض | 2 أدراج بلاستيك سعه 76 بيضة دجاج لكل درج قابلة لأخراجها لرص البيض وإدخالها مرة اخرى. |
| أدراج الفقس | سبت بلاستيك خاص بالفقس سعه 76 بيضة. |
| المروحة الرئيسية | مروحة جانبية إيطالية الصنع. |
| التسخين | سخان مقاومة كهربية خاص بالمفرخات |
| الرطوبة | حوض رطوبة اسفل المروحة . |
| التقليب | تقليب مستمردورة كل ساعه . |
| التحكم و القياس | قياس رقمى حرارى فهرنهيتى او مئوى للتحكم فى الحرارة صناعه ايطالية وهيجروميتر قرصى لقراءة الرطوبة النسبية صناعه انجليزية . |
| انذار | صوتى عند الحرارة العالية والحرارة المنخفضة . |
| القدرة القصوى | 250 وات . |
| إستهلاك طاقة | متوسط إستهلاك الطاقة 150 وات / ساعة |
| التيار | 220 فولت 50-60 ذبذبة/ثانية |
| السعر |  |

# Text boxes

فـتح الـلـه للصناعـات الهندسية

FATHALLAH ENGINEERING WORKS