INCUBATION SYSTEMS

|  | الوصف |
| --- | --- |
| السعة الكلية | دجاج 456 تفريخ + 152 فقس بط أو رومى 360 تفريخ + 225 فقس نعام 24 تفريخ + 6 فقس |
| الوزن | الوزن الصافى 80 كجم |
| الأبعادسم | عرض إرتفاع عمق 85 120 120 |
| مواد الصنع | ألواح فيبر خاصة معزولة فوم بوليستيرين عالى الكثافة ومدعمة من الداخل. |
| تروليات البيض | تروللى ثابت قابل للخروج يحمل 16 درج تفريخ بلاستيكية مختلفة النوع . |
| أدراج البيض | أدراج بلاستيكية سعة 76 بيضة دجاج أو 60 رومى أو 176 سمان. |
| التوزيع الحرارى | 1مروحة جانب لا تسمح بوجود إختلافات حرارية أكثر من 0.2 درجة فهرنهيت بين أى جزء من أجزاء المفرخة أثناء وجود البيض . |
| التسخين | سخان مقاومة كهربية مثبت على شاسية دائرى . |
| الرطوبة | أقراص رطوبة اوتوماتيكية يتم التحكم فيها عن طريق هيوميدستات ميكانيكى بمؤشر يعمل من 10-90% rh. |
| التقليب | تقليب أوتوماتيكى ميكانيكى عن طريق جيربوكس مرة كل ساعة على زاوية 45 درجة او مئوى. |
| التبريد | أوتوماتيك عند زيادة الحراره عن معدلها بدفع هواء مبرد. |
| التحكم و القياس | قياس رقمى حرارى فهرنهيتى او مئوى والتحكم عن طريق نظام PID الذى يعمل على ثبات درجة الحرارة وقياس الرطوبة النسبية بهيجروميتر قرص صناعه انجليزية مع إختلاف العوامل الأخرى . |
| الانذار | انذار صوتى للحرارة المرتفعه والمنخفضة . |
| لوحة التحكم | لوحة التحكم تحتوى على مكونات صناعة إيطالية. |
| القدرة القصوى | 550 وات . |
| إستهلاك طاقة | متوسط إستهلاك الطاقة 400 وات / ساعة |
| التيار | 220فولت 50-60 ذبذبة/ ثانية |
| السعر |  |

Since 1958

وحدات تفريخ صناعه مصريه بمكونات اوروبيه

# Text boxes

فـتح الـلـه للصناعـات الهندسية

FATHALLAH ENGINEERING WORKS

المواصفات الفنية لموديل C5