INCUBATION SYSTEMS

Since 1958                 مكونات اوروبيه الصنع

و

|  | الوصف |
| --- | --- |
| السعة الكلية | دجاج 5920 بيضة. بط أو رومى 4680 بيضة. سمان 13728 بيضة مع امكانيه مضاعفه. |
| الوزن | الوزن الصافى 500 كجم |
| الأبعاد سم | عرض إرتفاع عمق 160 160 225 |
| مواد الصنع | ألواح فيبر خاصة معزولة فوم بوليستيرين عالى الكثافة ومدعمة من الداخل. |
| تروليات البيض | واحد مكون من ثلاثة صفوف على عجل. تروللى |
| أدراج البيض | أدراج بلاستيكية سعة 76 بيضة دجاج أو 60 رومى او 176 سمان . |
| التوزيع الحرارى | واحد مروحة ظهر داخل الوحدة 6 ريشه لا تسمح بوجود إختلافات حرارية أكثر من 0.2 درجة فهرنهيت بين أى جزء من أجزاء المفرخة أثناء وجود البيض |
| التسخين | سخان مقاومة كهربية ذو زعانف توزيع حرارة . |
| الرطوبة | أقراص رطوبة اوتوماتيكية يتم التحكم فيها عن طريق هيوميدستات الكترونى رقمى . |
| التقليب | تقليب أوتوماتيكى ميكانيكى عن طريق جيربوكس مرة كل ساعة على زاوية 45 درجة. |
| التبريد | أوتوماتيك عند زيادة الحراره عن معدلها بدفع هواء مبرد بالاضافة الى سربنتينة نحاس للماء البارد . |
| التحكم و القياس | قياس رقمى حرارى فهرنهيتى ورطوبة نسبية رقمية والتحكم عن طريق نظام PID الذى يعمل على ثبات درجة الحرارة و الرطوبة مع إختلاف العوامل الأخرى |
| لوحة التحكم | لوحة التحكم تحتوى على مكونات صناعة إيطالية. |
| القدرة القصوى | 4 ك وات . |
| إستهلاك طاقة | متوسط إستهلاك الطاقة 1.8 ك وات / ساعة |
| التيار | 220فولت 50 ذبذبة/ ثانية |
| انذار | عند إنقطاع التيار عند انقطاع السير عند الحرارة العالية عند الحرارة المنخفضة |

# Text boxes

فـتح الـلـه للصناعـات الهندسية

FATHALLAH ENGINEERING WORKS

المواصفات الفنية لموديل C60