المكتب   الفنى   للدواجن

POULTRY TECHNICAL OFFICE

المواصفات الفنية     SETTER  S190

|  | الوصف |
| --- | --- |
| السعة | دجاج 19200 بيضة بط أو رومى 13440 بيضة |
| الوزن | الوزن المفكك 800 كجم |
| الأبعاد | عرض إرتفاع عمق 240 سم 220 220 |
| مواد الصنع | ألواح فيبر خاصة معزولة فوم بوليستيرين عالى الكثافة ومدعمة من الداخل. |
| تروليات البيض | 4 تروللى مجلفن ثم مطلى طلاء إيبوكسى و مزود بعجلات خدمة شاقة( غربية الصنع)سعة الترولى 4800 بيضة دجاج أو 3360 بط |
| أدراج البيض | أدراج حرارية مصنعة من البوليسترين ذات لون داكن لتسهيل الكشف الضوئى. سعة 76 بيضة دجاج و 60 بيضة بط أو رومى |
| التوزيع الحرارى | مروحة خلفية ذات 6 ذراع على حامل مصنعين من الإستانليس لا تسمح بوجود إختلافات حرارية أكثر من 0.2 درجة فهرنهيت بين أى جزء من أجزاء المفرخة أثناء وجود البيض . |
| التسخين | 2 سخان مقاومة كهربية |
| الرطوبة | نظام تحكم رطوبة بحساس إليكترونى يتحكم بأقراص رطوبة أوتوماتيكية او فونيات ضباب . |
| التقليب | تقليب أوتوماتيكى ميكانيكى عن طريق جيربوكس مرة كل ساعة على زاوية 45 درجة. |
| التبريد | كويلات تبريد نحاسية تعمل بالماء المبرد. |
| التحكم و القياس | قياس رقمى حرارى فهرنهيتى ورطوبة نسبية والتحكم عن طريق نظام PID الذى يعمل على ثبات درجة الحرارة و الرطوبة مع إختلاف العوامل الأخرى . |
| لوحة التحكم | لوحة التحكم تحتوى على مكونات إنتاج Telemechanique الفرنسية . مع إمكانية توصيل اللوحة بجهاز كمبيوتر لنقل البيانات و التحكم بها وتسجيلها للرجوع إليها عند الحاجة . |
| القدرة القصوى | 4.5 كيلو وات . |
| إستهلاك طاقة | متوسط إستهلاك الطاقة 2.25 كيلو وات / ساعة |
| أنظمة الأمان | إنذار صوتى وضوئى للحالات الآتية : 1-توقف المروحة الرئيسية 2- إنقطاع السير 3-إنقطاع التيار الكهربى 4-الحرارة الزائدة 5-الحرارة المنخفضة 6- الرطوبة المنخفضة 7-عدم تشغيل مفتاح الإنذار 8-عدم تشغيل التقليب الأوتوماتيكى قواطع اوتوماتيكية على جميع دوائر الماكينة . |

المكتب الفنى للدواجن

7 شارع المصانع نادى الصيد       محرم بك     الإسكندرية ت / ف: 3817726

#### عضو إتحاد الصناعات المصرية  رقم : 994

#### E-mail : ptoincubator@hotmail.com